## Slide 1
전원인가
페리페럴 초기화
CLCD
초기화
LCD: ‘SYSTEM BOOTING’ 출력
부저: 시스템 부팅 음 발생
RFID 연결 체크
RFID 채널 Detect?
ESP8266 초기화
ESP8266 모든 초기화 및 연결 성공?
무한 루프 진입 및 LCD:재 부팅요청 출력
LCD: system firm버전 출력
부저: ESP8266 서버 연결 성공 음 발생
LCD: 화면 백 라이트 끔
3초 뒤
2.5초 뒤
Main루프 진입
Y
Y
N
전원 인가 후,
시스템 초기화까지 플로우차트
각 커맨드 명령
마다 10초 타임아웃 카운트
Y

## Slide 2
루프 진입
카드 인식?
서버로 UID 전송
Y
N
시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (입구 RFID 모듈)
200ms마다 RFID 0번 채널 안테나 ON 및 카드 인식 검사
카드 UID 식별 시도
정상적으로 카드가 인식?
부저: 실패 음
LCD: 다시 태그 요청
N
Y
서버로부터 결과 데이터 받을 때 까지 대기
버퍼에 모두 담겼나?
N
DB에 등록된 유저인가?
N
부저: 실패 음
LCD: 등록되지 않았습니다
주차장 내 유저 버퍼에 추가
Y
부저: 성공 음
LCD: ***님 인식되었습니다 (+여석 알림)
이미 카드를 찍었던 유저인가?
N
부저: 성공 음
LCD: ***님 이미 인식되었습니다
Y
모터 동작
(게이트 오픈)
타이머 활성화

## Slide 3
루프 진입
카드 인식?
서버로 UID 전송
Y
N
시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (출구 RFID 모듈)
200ms마다 RFID 1번 채널 안테나 ON 및 카드 인식 검사
카드 UID 식별 시도
정상적으로 카드가 인식?
부저: 실패 음
LCD: 다시 태그 요청
N
Y
서버로부터 결과 데이터 받을 때 까지 대기
버퍼에 모두 담겼나?
N
DB에 등록된 유저인가?
N
부저: 성공 음
LCD: 이미 인식 되었습니다
서버로부터 결과 데이터 받을 때 까지 대기
부저: 성공 음
LCD: 이미 인식 되었습니다
Y

## Slide 4
루프 진입
타이머 활성화 플래그 ON?
시스템 초기화 이후,
시스템 동작 플로우차트 (시간 타이머 부분)
7초 경과되었는가?
N
Y
N
10초 경과되었는가?
문 닫는
부저 효과음 발생
Y
LCD 화면 클리어 및
백 라이트 OFF
Y
30초 경과되었는가?
N
로고젝터 OFF 및
타이머 활성화 플래그 OFF
Y